## Slide 1
АЗЕМПИК
1 / 11
ХАКАТОН МФТИ × РУСАЛ
Оптимизация раскроя
алюминиевой фольги
Автоматизация • Снижение отходов • Визуализация
Автоматизация
Минимум отходов
Визуализация

## Slide 2
АЗЕМПИК
ПРОБЛЕМА
2 / 11
Почему текущий подход неэффективен?
Ручное планирование
Распределение заказов опирается на опыт инженеров — процесс субъективен и медленен
Сложные ограничения
Приоритеты заказов, межкройный рез, кромка, разные сплавы и толщины — всё нужно учесть одновременно
Потери материала
До 15–20% фольги уходит в обрезки из-за неоптимального размещения заказов на полосе

## Slide 3
АЗЕМПИК
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
3 / 11
Что нужно оптимизировать?
БОБИНА
1500
мм ширина
10 000
м длина
+ сплав и толщина определяют сортность
ОГРАНИЧЕНИЯ
Приоритеты
сначала 1-я очередь, потом спутники
Межкройный рез
зазор между заказами (из справочника)
Кромка
обрезка по краям бобины
Сортность
сплав + толщина должны совпадать
ЗАКАЗЫ
Каждый заказ: ID • ширина (мм) • длина (м) • сплав • толщина • количество • очерёдность
Цель: разместить все заказы на бобинах с минимальными обрезками

## Slide 4
АЗЕМПИК
НАШ ПОДХОД
4 / 11
Кастомный алгоритм оптимизации
Shelf Packing + Greedy
Эвристический алгоритм, адаптированный под реальные производственные ограничения
Приоритеты заказов
Заказы-спутники
Rotation деталей
Жадное заполнение
Почему не LP/ILP?
Для задач промышленного масштаба точные методы слишком медленны. Эвристика даёт результат за миллисекунды при приемлемом качестве.

## Slide 5
АЗЕМПИК
АЛГОРИТМ
5 / 11
Как формируется раскрой

## Slide 6
АЗЕМПИК
МИНИМИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
6 / 11
Три механизма снижения потерь
Плотное заполнение ширины
Каждый ряд формируется так, чтобы максимально использовать доступные 1500 мм полосы
Заказы-спутники
Свободное пространство рядом с основными заказами заполняется заказами младших очередей
Rotation (поворот)
Если заказ лучше вписывается при повороте на 90°, алгоритм делает это автоматически
Мы не считаем функцию потерь напрямую — минимизируем их через локальные решения на каждом шаге

## Slide 7
АЗЕМПИК
РЕЗУЛЬТАТЫ
7 / 11
Метрики на тестовых данных
~19%
доля отходов
на тестовом наборе данных
< 1 сек
время расчёта
миллисекунды на полный план
⚠ Место для дополнения
[добавить среднее значение waste по нескольким запускам] [добавить сравнение с baseline]

## Slide 8
АЗЕМПИК
ПРОДУКТ
8 / 11
Полноценный инструмент, не просто алгоритм
1
Загрузка CSV
Таблица заказов
+ справочник
межкройного реза
→
2
Расчёт
Shelf Packing
+ Greedy
алгоритм
→
3
JSON
Машинно-читаемая
инструкция
для ЧПУ-станка
→
4
Визуализация
Интерактивная
схема раскроя
на канвасе

## Slide 9
АЗЕМПИК
ИНТЕРФЕЙС
9 / 11
Пользователь видит результат мгновенно
ЛЕГЕНДА
Основной заказ
Спутник
Межкройный рез
Кромка
Обрезки (отходы)

## Slide 10
АЗЕМПИК
АРХИТЕКТУРА
10 / 11
Технологический стек

## Slide 11
АЗЕМПИК
11 / 11
ИТОГ
Готовое решение для производства
Автоматизация
Полностью автоматический расчёт раскроя — без ручного вмешательства
Снижение отходов
~19% отходов на тестовых данных, алгоритм работает за миллисекунды
Готовый продукт
Веб-интерфейс + JSON-инструкция для ЧПУ — можно применять уже сейчас
АЗЕМПИК — Спасибо за внимание!